GPS/ BD2双模接收机

型号：CSGPSB1-TC

接收性能

·接收通道

·定位时间[s]

·灵敏度 [dBm]

·水平定位精度 [m]

·1pps精度

·最大更新速率

电气性能

·板卡供电电压 [V]

·板卡供电电流 [mA]

·天线馈电电压 [V]

·天线馈电电流 [mA]

每个系统14通道

GPS L1

BD2 B1

冷启动（典型）  35

重捕获（典型）  1

热启动（典型）  1

跟踪    -144

捕获     -158

冷启动（典型）  -144

定位   ＜3

RMS   30ns

99%   ＜60ns

1Hz

3.3±0.3

＜200

5.5±0.5

＜100

物理环境性能

·尺寸（长×宽×高）[mm]

·连接器I/O

·RF

·串口

·1 PPS

·工作温度 [℃]

·储存温度 [℃]

·动态性能

67.5 × 33 × 8.7

8针（2×4）2mm公头

SMB

TTL电平@9600bps

TTL 3.3V

–40～+80

–40～+85

≤4g